BLADLOOD

Standaard maten

Net als vele andere producten moet ook lood in verband met het gewicht voldoen aan de Arbowet. Dit was tot op heden niet het geval. Met name de rollen snijlood Code 18 en dikker en de standaard rollen bladlood van een meter breed overschreden het maximale gewicht van 25 kg geregeld. Vandaar dat de bladloodproducenten per 1 april 2005 de standaardrollengtes hebben aangepast zodat ook bladlood in de toekomst aan deze wet voldoet. Dit heeft de volgende veranderingen tot gevolg.

Allereerst worden de hele rollen van 1 meter breed altijd 50 kilogram per rol. Zoals u weet vereist de Arbowet dat één persoon maximaal 25 kilogram mag tillen. Een hele rol van 50 kg mag dus door 2 personen worden getild.

Daarnaast gaat het bladlood op breedte gesneden ook veranderen. De dikte van Code 15 en dunner op zal rollengte worden geproduceerd van 600 cm en van Code 18 en dikker op rollengte van 300 cm. Voorheen was dit voor alle diktes 500 cm. Er is gekozen voor 300 en 600 cm, omdat de verwerker van bladlood lengtes van maximaal 150 cm mag toepassen. Deze 150 cm zit dan in veelvoud op de rol.

Ten slotte zal het woord NHL per 1 april niet meer gebruikt worden. Dit wordt vervangen door het woord Code. Bijvoorbeeld NHL 15 wordt dan Code 15 en NHL 18 wordt Code 18 etc.

In het algemeen wordt bladlood geleverd op rollen. Standaard gewicht en -lengte van de rol hangen samen met de dikte. In toenemende mate wordt bladlood echter ook geleverd in een vooraf door de afnemer opgegeven breedte (De dikte van Code 15 en dunner op zal rollengte worden geproduceerd van 600 cm en van Code 18 en dikker op rollengte van 300 cm).

Voor een compleet overzicht van alle standaard dikte, breedte, lengte combinaties met bijbehorend rolgewicht zie het schema.

ROLLEN BLADLOOD a 50 KG

| Omschrijving |  |  |  | dikte | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 06 |  | 8,3 mtr x | 100 cm | 0,50 | 50 |
| Code 10 |  | 5,0 mtr x | 100 cm | 0,80 | 50 |
| Code 12 |  | 4,2 mtr x | 100 cm | 1,08 | 50 |
| Code 15 | groen | 3,3 mtr x | 100 cm | 1,32 | 50 |
| Code 18 | geel | 2,7 mtr x | 100 cm | 1,59 | 50 |
| Code 20 | blauw | 2,5 mtr x | 100 cm | 1,76 | 50 |
| Code 25 | rood | 2,0 mtr x | 100 cm | 2,20 | 50 |
| Code 30 | zwart | 1,6 mtr x | 100 cm | 2,64 | 50 |
| Code 35 | wit | 1,4 mtr x | 100 cm | 3,08 | 50 |

BLADLOOD Code 15 gesneden CODE 15 GROEN ROLLEN SNIJLOOD a 6 MTR

| Omschrijving |  |  |  | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 15 | groen | 10,0 cm | x 600 cm | 9 |
| Code 15 | groen | 15 | x 600 cm | 14 |
| Code 15 | groen | 20 | x 600 cm | 18 |
| Code 15 | groen | 25 | x 600 cm | 23 |
| Code 15 | groen | 30 | x 600 cm | 27 |
| Code 15 | groen | 35 | x 600 cm | 30 |
| Code 15 | groen | 40 | x 600 cm | 32 |
| Code 15 | groen | 45 | x 600 cm | 41 |
| Code 15 | groen | 50 | x 600 cm | 45 |

BLADLOOD Code 18 gesneden CODE 18 GEEL ROLLEN SNIJLOOD a 3 MTR

| Omschrijving |  |  |  | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 18 | geel | 10,0 cm | x 300 cm | 5 |
| Code 18 | geel | 15 | x 300 cm | 8 |
| Code 18 | geel | 20 | x 300 cm | 11 |
| Code 18 | geel | 25 | x 300 cm | 14 |
| Code 18 | geel | 30 | x 300 cm | 16 |
| Code 18 | geel | 35 | x 300 cm | 18 |
| Code 18 | geel | 40 | x 300 cm | 19 |
| Code 18 | geel | 45 | x 300 cm | 24 |
| Code 18 | geel | 50 | x 300 cm | 27 |

BLADLOOD Code 20 gesneden CODE 20 BLAUW ROLLEN SNIJLOOD a 3 MTR

| Omschrijving |  |  |  | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 20 | blauw | 10,0 cm | x 300 cm | 6 |
| Code 20 | blauw | 15 | x 300 cm | 9 |
| Code 20 | blauw | 20 | x 300 cm | 12 |
| Code 20 | blauw | 25 | x 300 cm | 15 |
| Code 20 | blauw | 30 | x 300 cm | 18 |
| Code 20 | blauw | 33 | x 300 cm | 20 |
| Code 20 | blauw | 35 | x 300 cm | 21 |
| Code 20 | blauw | 40 | x 300 cm | 24 |
| Code 20 | blauw | 45 | x 300 cm | 27 |
| Code 20 | blauw | 50 | x 300 cm | 30 |

BLADLOOD Code 25 gesneden CODE 25 ROOD ROLLEN SNIJLOOD a 3 MTR

| Omschrijving |  |  |  | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 25 | rood | 10,0 cm | x 300 cm | 8 |
| Code 25 | rood | 15 | x 300 cm | 11 |
| Code 25 | rood | 20 | x 300 cm | 15 |
| Code 25 | rood | 25 | x 300 cm | 19 |
| Code 25 | rood | 30 | x 300 cm | 23 |
| Code 25 | rood | 33 | x 300 cm | 25 |
| Code 25 | rood | 35 | x 300 cm | 26 |
| Code 25 | rood | 40 | x 300 cm | 30 |
| Code 25 | rood | 45 | x 300 cm | 34 |
| Code 25 | rood | 50 | x 300 cm | 38 |

BLADLOOD Code 30 gesneden CODE 30 ZWART ROLLEN SNIJLOOD a 3 MTR

| Omschrijving |  |  |  | kg/rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code 30 | zwart | 10,0 cm | x 300 cm | 9 |
| Code 30 | zwart | 15 | x 300 cm | 14 |
| Code 30 | zwart | 20 | x 300 cm | 18 |
| Code 30 | zwart | 25 | x 300 cm | 23 |
| Code 30 | zwart | 30 | x 300 cm | 27 |
| Code 30 | zwart | 33 | x 300 cm | 30 |
| Code 30 | zwart | 35 | x 300 cm | 32 |
| Code 30 | zwart | 40 | x 300 cm | 36 |
| Code 30 | zwart | 45 | x 300 cm | 41 |
| Code 30 | zwart | 50 | x 300 cm | 45 |